| индекс | Описание параметра | Ед. измерения | Мин. | Макс. | DEF | M | B | M | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ґC | калибровка | °C\°F | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ґ2 | Устойчивость измерения | - | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ґ3 | Скорость отчета датчика | - | 1 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ґ4 | Действующий датчик (фактический) | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ґ5 | °C\°F (°C=0, °F=1) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ґ6 | Десятичная точка (нет=0, да=1) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rd | Дифференциал регулятора температуры | °C\°F | 0,1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| r1 | Мин.значение температуры | °C\°F | -40 | r2 | -40 | -5 | -25 | -5 | -5 |
| r2 | Макс.значение температуры | °C\°F | r1 | 199 | 90 | 10 | -15 | 10 | -8 |
| r3 | Включение alarm Ed (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| r4 | Автом. Изменение контр. Точки в ночное время (сА4 или А5=7) | °C\°F | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| r5 | Включение контроля мин. и макс. температуры | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rt | Фактический интервал обнаружения °t мин. и макс. | час | 0 | 199 | - | - | - | - | - |
| rH | Макс. повышение °t в интервале rt | °C\°F | -50 | 90 | - | - | - | - | - |
| rL | Мин. повышение °t в интервале rt | °C\°F | 90 | -50 | - | - | - | - | - |
| c0 | Задержка пуска компрессора после вкл. прибора | мин | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1 | Мин. время между 2-мя пусками компрессора | мин | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| c2 | Мин. время стоянки компрессора | мин | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3 | Мин. время работы компрессора | мин | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4 | Реле защиты (0=OFF, 1=ON) | мин | 0 | 100 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| сс | Длительность непрерывного цикла | час | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6 | Отключение alarm после непрерывного цикла | час | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d0 | Тип оттайки (0=Эл. тенами, 1=горячий газ) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| d1 | Интервал между оттайками | час | 0 | 199 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| dt | Температура окончания оттайки | °C\°F | -40 | 199 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| dP | Макс. длительность оттайки | мин | 0 | 199 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| d4 | Оттайка после вкл. Прибора (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5 | Задержка оттайки после вкл. прибора или от многофункц. входа | мин | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6 | Блокировка изображ. во время оттайки (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dd | Время слива | мин | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| d8 | Время задержки alarm после оттайки и\или откр. двери | час | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d9 | Защита компрессора при оттайке (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dґ | Показания датчика оттайки | °C\°F | - | - | - | - | - | - | - |
| dC | Показания времени (0=час\мин, 1=мин\сек) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0 | Дифференциал сигнал.(alarm)\ вентилятор | °C\°F | 0,1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AL | Сигн. низкой °t (указыв. разницу относительно контр. точки) | °C\°F | 0 | 199 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AH | Сигн. высокой °t (указыв. разницу относительно контр. точки) | °C\°F | 0 | 199 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ad | Задержка сигнал. высокой °t | мин | 0 | 199 | 120 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| A4 | Многофункциональный вход | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | Должен быть на 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6 | Откл. компрессора от внешнего сигнала (0=нет, 100=да) | значок | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7 | Запаздывание внешней задержки | мин | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F0 | Вентиляторы постоянно вкл. кроме F2, F3 и Fd (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F1 | °t выкл. вентиляторов (относительно °t камеры) | °C\°F | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F2 | Остановка вентилятора при остан. компрессора (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Остановка вентилятора при оттайке (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fd | Задержка вентиляторов после времени слива | мин | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H0 | Серийный указатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Реле 4 alarm\aux (0=aux, 1=alarm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | 0=клавиши не вкл. 1=клавиши и IR не вкл. 3=IR не вкл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 | Включенный код програмирования |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электр. | Гор. газ |
| --- | --- |

Таблица параметров процессора CE00